## Slide 1
Camera Calibration
Présenté par:
EL-ADARISSI ABDELAZIZ
EN-NAHIL AISSAM
Encadré par:
PROF. ALIBOUCH BRAHIM

## Slide 2
PLAN
  Introduction
  Modélisation camera perspective
  Calibrage
  introduction à la vision omnidirectionnel
  Modélisation d'une camera omnidirectionnel
  Conclusion

## Slide 3
  LA CALIBRATION DE CAMÉRA EST LE PROCESSUS DE DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES INTRINSÈQUES ET EXTRINSÈQUES D'UNE CAMÉRA, QUI SONT NÉCESSAIRES POUR TRANSFORMER LES COORDONNÉES 3D D'UN OBJET DANS L'ESPACE EN COORDONNÉES 2D SUR UNE IMAGE
INTRODUCTION

## Slide 4
INTRODUCTION
LES PARAMÈTRES INTRINSÈQUES
  LES PARAMÈTRES INTRINSÈQUES DE LA CAMÉRA DÉCRIVENT LES PROPRIÉTÉS OPTIQUES DE LA CAMÉRA ELLE-MÊME, TELLES QUE LA DISTANCE FOCALE, LA DISTORSION DE L'OBJECTIF ET L'ANGLE DE VUE.
LES PARAMÈTRES INTRINSÈQUES
  LES PARAMÈTRES EXTRINSÈQUES DÉCRIVENT LA POSITION ET L'ORIENTATION DE LA CAMÉRA PAR RAPPORT À LA SCÈNE.

## Slide 5
MODÉLISATION CAMERA PERSPECTIVE
PINHOLE MODEL
LE MODÈLE DE CAMÉRA LE PLUS SIMPLE EST LE MODÈLE PIN HOLE QUI DÉCRIT LA RELATION MATHÉMATIQUE DE LA PROJECTION DES POINTS DANS L'ESPACE 3D SUR UN PLAN D'IMAGE.

## Slide 6
MODÉLISATION CAMERA PERSPECTIVE

## Slide 7
MODÉLISATION CAMERA PERSPECTIVE
UTILISER UNE LENTILLE POUR NOTRE CAMERA
SUPPOSONS QUE LA DISTANCE FOCALE DANS LA DIRECTION X ET LA DIRECTION Y EST RESPECTIVEMENT F_X ET F_Y.
NOUS POUVONS DONC UTILISER UN FACTEUR S QUI REPRÉSENTE LE NOMBRE DE PIXELS PAR UNITÉ DE LONGUEUR. NOUS ÉCRIVONS SF_X COMME ET SF_Y COMME
f_x
f_y

## Slide 8
MODÉLISATION CAMERA PERSPECTIVE

## Slide 9
MODÉLISATION CAMERA PERSPECTIVE
UTILISER UNE LENTILLE POUR NOTRE CAMERA
L'ORIGINE DE L'IMAGE NUMÉRIQUE DANS LE SYSTÈME DE COORDONNÉES DE L'IMAGE
EST GÉNÉRALEMENT SITUÉE DANS LE COIN SUPÉRIEUR GAUCHE. PAR CONSÉQUENT, NOUS DEVONS TRADUIRE L'IMAGE EN UTILISANT UN VECTEUR (C_X, C_Y). CELA NOUS DONNE :

## Slide 10
MODÉLISATION CAMERA PERSPECTIVE
SI NOUS CONVERTISSONS TOUTES LES COORDONNÉES EN COORDONNÉES HOMOGÈNES, NOUS POUVONS ÉCRIRE L'ÉQUATION CI-DESSUS À L'AIDE DE LA MULTIPLICATION DE MATRICES.
LA MATRICE K EST APPELÉE MATRICE INTRINSÈQUE, TANDIS QUE F_X, F_Y, C_X ET C_Y SONT LES PARAMÈTRES INTRINSÈQUES.

## Slide 11
HOMOGRAPHY

## Slide 12
CALIBRAGE
MÉTHODE DE ZHANG
La méthode de Zhang est une technique couramment utilisée pour la calibration de caméras en vision par ordinateur. Cette méthode permet de déterminer les paramètres intrinsèques et extrinsèques d'une caméra, tels que la focale, la distorsion radiale, les angles d'orientation et les positions de la caméra, à partir d'un ensemble de points 3D connus et de leurs projections 2D correspondantes dans l'image.
Z=0

## Slide 13
CALIBRAGE
MÉTHODE DE ZHANG

## Slide 14
CALIBRAGE
MÉTHODE DE ZHANG
Puisque r₁ et r₂ sont orthonormaux.
Nous allons introduire une nouvelle matrice B qui est définie comme le produit
de la transposée de l'inverse de K avec l'inverse de K.

## Slide 15
CALIBRAGE
MÉTHODE DE ZHANG
Finalement, si l'on utilise une technique mathématique, on obtient

## Slide 17
LA VISION OMNIDIRECTIONNEL
le terme vision omnidirectionnelle fait référence à des capteurs de vision ayant un champ de vision très large, capteur avec un champ de vision horizontal de 360 degrés et un champ de vision vertical variable généralement compris entre 60 et 150 degrés.

## Slide 18
LA VISION OMNIDIRECTIONNEL
Les capteurs omnidirectionnels peuvent être divisés en trois groupes principaux :
Panoramiques
utilisant plusieurs caméras
n'utilisant qu'une seule caméra
œil composé
(Compound-eye)

## Slide 19
LA VISION OMNIDIRECTIONNEL
Les capteurs omnidirectionnels peuvent être divisés en trois groupes principaux :
à miroir convexe
(catadioptrique)
fish-eye
caméra conventionnelle
+
miroir
caméra conventionnelle
+
objectif fish-eye

## Slide 20
LA VISION OMNIDIRECTIONNEL
Il existe deux types des capteurs catadioptriques, centraux et non-centraux
Système de projection central
Les rayons se croisent en un point unique
Système de projection non central
Les rayons ne se croisent pas en un point unique

## Slide 21
LA VISION OMNIDIRECTIONNEL
Il existe deux types des capteurs catadioptriques, centraux et non-centraux
  combine d'une caméra conventionnelle avec un miroir de révolution .
caméra conventionnelle
+
miroir elliptique
miroir hyperbolique
miroir plan
miroir parabolique
miroir sphérique
miroir conique

## Slide 22
LA VISION OMNIDIRECTIONNEL
Capteur catadioptrique central :
- possède un point de vue unique :

## Slide 23
LA VISION OMNIDIRECTIONNEL
Capteur catadioptrique central :
- possède un point de vue unique :
La propriété du point de vue unique est importante puisqu’elle facilite la modélisation et le calibrage des caméras

## Slide 24
LA VISION OMNIDIRECTIONNEL
Capteur catadioptrique non central :
- ont plus d’un centre de projection (plusieurs points de vue)

## Slide 25
Plan de ﻿l'image
Plan du capteur
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Système de coordonnées dans le cas catadioptrique :
X est un point dans l'espace 3D

## Slide 26
Plan de ﻿l'image
Plan du capteur
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Système de coordonnées dans le cas catadioptrique :
Le système de plan﻿ du capteur et le système de plan ﻿de l'image sont liés par une transformation affine :
q′= Aq + t

## Slide 27
L'expression de X
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
X est un point dans l'espace 3D
Système de coordonnées dans le cas catadioptrique :
la fonction f dépend de u et v à travers de ρ :
Plan de ﻿l'image

## Slide 28
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Système de coordonnées dans le cas catadioptrique :
la forme polynomiale de f :
Plan de ﻿l'image

## Slide 29
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Système de coordonnées dans le cas catadioptrique :
Tel que la relation entre un point de pixel q et un point de scène X est :
λ.p = λ.g(q′)
= λ.g(Aq + t)
= P.X
avec P=K[R T] est la matrice de projection
Plan de ﻿l'image
Donc :

## Slide 30
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Étalonnage de caméra
Les coefficients ai i = 0, 1, 2, ..., n et A et t sont les paramètres de calibration que nous voulons déterminer.

## Slide 31
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Étalonnage de caméra
  Les éléments de A seront estimés par affinement non linéaire
  L'élément t sera estimé par un algorithme de recherche itérative
Nous supposons que A = Eye (une matrice identité) et t = 0
Cette hypothèse signifie que le plan de la caméra et le plan du capteur coïncident.
nous obtenons l’équation de projection suivante :

## Slide 32
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Étalonnage de caméra
Nous ferons référence aux paramètres (a0, a2, . . ., an) comme étant les paramètres intrinsèques.
Les coordonnées 3D des points dans le système de coordonnées du motif
Les coordonnées de pixels correspondantes dans le plan de l’image

## Slide 33
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Étalonnage de caméra
Zi j = 0
  r1, r2 et r3 sont les vecteurs colonnes de la matrice de rotation R
  T est la matrice de translation

## Slide 34
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Étalonnage de caméra
chaque point pj contribue à trois équations non linéaires homogènes
t1, t2 et t3 sont les elements de T
  Xj, Yj, Zj, uj et vj sont connus
  les inconnues r11, r12, r21, r22, t1 et t2

## Slide 35
MODÉLISATION CAMERA CATADIOPTRIQUE
Étalonnage de caméra
chaque point pj contribue à trois équations non linéaires homogènes
  la technique consiste d’abord à résoudre les paramètres r11, r12, r21, r22, t1. en résolvant linéairement l’équation (3)
  utilisons cette solution comme entrée pour les autre équations
  résolvons pour les paramètres restants a0, a2, . . ., an et t3.

## Slide 36
CONCLUSION
La calibration de caméra est le processus de détermination des paramètres intrinsèques et extrinsèques d'une caméra, et elle est importante pour une variété d'applications :
> Vision par ordinateur :
> le suivi d'objets;

## Slide 37
CONCLUSION
La calibration de caméra est le processus de détermination des paramètres intrinsèques et extrinsèques d'une caméra, et elleest importante pour une variété d'applications :
> Vision par ordinateur :
le suivi d'objets;
> la reconstruction 3D;

## Slide 38
CONCLUSION
La calibration de caméra est le processus de détermination des paramètres intrinsèques et extrinsèques d'une caméra, et elleest importante pour une variété d'applications :
> Vision par ordinateur :
le suivi d'objets;
la reconstruction 3D;
> la vision stéréo;

## Slide 39
CONCLUSION
La calibration de caméra est le processus de détermination des paramètres intrinsèques et extrinsèques d'une caméra, et elleest importante pour une variété d'applications :
Vision par ordinateur :
le suivi d'objets;
la reconstruction 3D;
la vision stéréo;
...
> Robotique

## Slide 40
La calibration de caméra est le processus de détermination des paramètres intrinsèques et extrinsèques d'une caméra, et elleest importante pour une variété d'applications :
Vision par ordinateur :
le suivi d'objets;
la reconstruction 3D;
la vision stéréo;
...
Robotique
> Réalité augmentée
CONCLUSION

## Slide 41
La calibration de caméra est le processus de détermination des paramètres intrinsèques et extrinsèques d'une caméra, et elleest importante pour une variété d'applications :
Vision par ordinateur :
le suivi d'objets;
la reconstruction 3D;
la vision stéréo;
...
Robotique
Réalité augmentée
> Voitures autonomes
CONCLUSION